Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт инженерной физики и радиоэлектроники

Кафедра радиотехники

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Измерение и исследование ВАХ и параметров 
выпрямительных диодов

Выполнили:

Студент гр. РФ14-35Б				_________             Б.Б. Петров

Студент гр. РФ14-35Б				_________             В.В. Сидоров

Проверил:

Преподаватель					_________             А.А. Иванов

Красноярск 2015

В начале работы приводятся ее цель, номер варианта и тип прибора, схема исследуемой цепи и внешний вид лицевой панели стенда.

Цель работы: закрепление теоретических знаний о физических принципах работы и определяемых ими характеристиках и параметрах выпрямительных полупроводниковых диодов путём экспериментального исследования их с помощью измерительных средств аппаратно-программного комплекса «Электроника».

Вариант №1, тип прибора КД521В

Рисунок 1 – Исследуемая схема

Рисунок 2 – Лицевая панель стенда

Далее приводятся графики, таблицы и расчеты, полученные в каждом пункте задания. Лицевые панели приводить не надо. Под каждым рисунком приводится подрисуночная подпись, в которой указывается, что на рисунке изображено. Также поясняющие подписи приводятся в заголовках таблиц и перед результатами расчетов.

- Результаты измерений по пункту 5.3 (измерение прямой ветви ВАХ в ручном режиме)

Рисунок 3 - График прямой ветви ВАХ

Таблица 1 - Цифровые значения ВАХ

| E, В | Uд, В | Iд, мА |
| --- | --- | --- |
| 0,000209 | -0,000112 | 0,000684 |
| 0,249894 | 0,249135 | 0,002012 |
| 0,499694 | 0,462178 | 0,109104 |
| 0,749669 | 0,542883 | 0,602639 |
| 0,999323 | 0,577530 | 1,229502 |
| 1,248949 | 0,599093 | 1,894508 |
| 1,498765 | 0,614702 | 2,577805 |
| 1,748356 | 0,626992 | 3,269797 |
| 1,998040 | 0,637063 | 3,968225 |
| 2,247980 | 0,645842 | 4,671626 |
| 2,497617 | 0,653582 | 5,377084 |
| 2,747551 | 0,660293 | 6,086239 |
| 2,997186 | 0,666531 | 6,795687 |
| 3,246751 | 0,672178 | 7,507060 |
| 3,496716 | 0,677593 | 8,220381 |
| 3,746320 | 0,682361 | 8,934455 |
| 3,995916 | 0,686939 | 9,648698 |
| 4,245792 | 0,691228 | 10,364851 |
| 4,495431 | 0,695433 | 11,080527 |
| 4,745036 | 0,699385 | 11,797186 |
| 4,995040 | 0,703016 | 12,515134 |
| 5,244698 | 0,706805 | 13,232112 |
| 5,494256 | 0,710025 | 13,950329 |
| 5,744224 | 0,713339 | 14,669573 |
| 5,993795 | 0,716406 | 15,388541 |
| 6,243565 | 0,719447 | 16,108142 |
| 6,493301 | 0,722463 | 16,827404 |
| 6,742869 | 0,725345 | 17,547042 |
| 6,992808 | 0,728094 | 18,267707 |
| 7,242415 | 0,730745 | 18,987697 |
| 7,492081 | 0,733457 | 19,707606 |
| 7,741977 | 0,736078 | 20,428817 |
| 7,991573 | 0,738532 | 21,149359 |
| 8,241221 | 0,740903 | 21,870186 |
| 8,491094 | 0,743338 | 22,591811 |
| 8,740723 | 0,745679 | 23,313124 |
| 8,990303 | 0,748032 | 24,033977 |
| 9,240226 | 0,750223 | 24,756091 |
| 9,489772 | 0,752409 | 25,477491 |
| 9,739828 | 0,754562 | 26,199995 |
| 9,989428 | 0,756525 | 26,921949 |
| 9,989432 | 0,756546 | 26,921916 |
| 9,989475 | 0,757133 | 26,920636 |
| 9,989462 | 0,756838 | 26,921315 |

Результаты расчета статического и дифференциального сопротивлений:

Uпор = 0.6 В

R1ст = = 0.034 кОм

R2ст = = 0.193 кОм

R3ст = = 0.9 кОм

Rд1== 0,018 кОм

Rд2== 0,2 кОм

Rд3== 2,35 кОм

- Результаты измерений по пункту 5.4 (измерение обратной ветви ВАХ в ручном режиме)

Рисунок 4 - График обратной ветви ВАХ

Таблица 2 - Цифровые значения ВАХ

| E, В | Uд, В | Iд, мА |
| --- | --- | --- |
| -9,993130 | -9,975532 | -0,000014 |
| -8,993627 | -8,978044 | -0,000014 |
| -7,994357 | -7,980811 | -0,000013 |
| -6,995042 | -6,983566 | -0,000012 |
| -5,995818 | -5,986336 | -0,000012 |
| -4,996677 | -4,989241 | -0,000011 |
| -3,997137 | -3,991743 | -0,000011 |
| -2,998047 | -2,994681 | -0,000010 |
| -1,998517 | -1,996843 | -0,000009 |
| -0,999278 | -0,998630 | -0,000007 |
| -0,749326 | -0,748813 | -0,000006 |
| -0,499569 | -0,499213 | -0,000005 |
| -0,249752 | -0,249604 | -0,000004 |
| 0,000208 | -0,000214 | 0,000001 |

- Результаты измерений по пункту 5.5 (измерение прямой ветви ВАХ в автоматическом режиме)

Рисунок 5 - График Uд=f(E)

Таблица 3 - Результаты курсорных измерений

| E, В | Uд, В | Iд, мА | Rст, кОм | rд, кОм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,249848 | 0,249169 | 0,001899 | 131,219857 | 4,242320 |
| 0,499713 | 0,462065 | 0,109432 | 4,222389 | 0,488839 |
| 0,749613 | 0,542871 | 0,602714 | 0,900710 | 0,103056 |
| 0,999263 | 0,577519 | 1,229742 | 0,469626 | 0,043398 |
| 1,248918 | 0,598944 | 1,894779 | 0,316102 | 0,027615 |
| 1,498681 | 0,614743 | 2,577678 | 0,238487 | 0,020419 |
| 1,748358 | 0,627018 | 3,269664 | 0,191768 | 0,016013 |
| 1,997941 | 0,637006 | 3,968012 | 0,160535 | 0,013490 |
| 2,247971 | 0,645925 | 4,671202 | 0,138278 | 0,011868 |
| 2,497529 | 0,653722 | 5,376469 | 0,121589 | 0,010321 |
| 2,747534 | 0,660522 | 6,085532 | 0,108540 | 0,009256 |
| 2,997100 | 0,666849 | 6,794661 | 0,098143 | 0,008461 |
| 3,246745 | 0,672540 | 7,506023 | 0,089600 | 0,007705 |
| 3,496730 | 0,677827 | 8,219489 | 0,082466 | 0,007105 |
| 3,746255 | 0,682681 | 8,933319 | 0,076420 | 0,006592 |
| 3,995901 | 0,687242 | 9,647678 | 0,071234 | 0,006270 |
| 4,245763 | 0,691648 | 10,363548 | 0,066739 | 0,006033 |
| 4,495371 | 0,695879 | 11,079227 | 0,062809 | 0,005706 |
| 4,744920 | 0,699821 | 11,795835 | 0,059328 | 0,005411 |
| 4,994989 | 0,703639 | 12,513297 | 0,056231 | 0,005081 |
| 5,244634 | 0,707178 | 13,231006 | 0,053449 | 0,004889 |
| 5,494266 | 0,710519 | 13,948857 | 0,050937 | 0,004740 |
| 5,744230 | 0,713989 | 14,667847 | 0,048677 | 0,004552 |
| 5,993816 | 0,717063 | 15,386579 | 0,046603 | 0,004353 |
| 6,243618 | 0,720250 | 16,106153 | 0,044719 | 0,004256 |
| 6,493287 | 0,723187 | 16,825341 | 0,042982 | 0,004128 |
| 6,742979 | 0,726189 | 17,544905 | 0,041390 | 0,004132 |
| 6,992843 | 0,729135 | 18,264845 | 0,039920 | 0,003855 |
| 7,242489 | 0,731742 | 18,985200 | 0,038543 | 0,003647 |
| 7,492148 | 0,734387 | 19,705053 | 0,037269 | 0,003744 |
| 7,742040 | 0,737136 | 20,426084 | 0,036088 | 0,003643 |
| 7,991650 | 0,739639 | 21,146638 | 0,034977 | 0,003424 |
| 8,241321 | 0,742070 | 21,867182 | 0,033935 | 0,003376 |
| 8,491242 | 0,744510 | 22,589020 | 0,032959 | 0,003402 |
| 8,740862 | 0,746979 | 23,310007 | 0,032045 | 0,003411 |
| 8,990433 | 0,749427 | 24,030674 | 0,031186 | 0,003296 |
| 9,240425 | 0,751734 | 24,752570 | 0,030370 | 0,003125 |
| 9,490006 | 0,753937 | 25,473952 | 0,029596 | 0,003082 |
| 9,740022 | 0,756184 | 26,196343 | 0,028866 | 0,002986 |
| 9,989575 | 0,758250 | 26,918002 | 0,028169 | 0,002863 |

И так далее, все пункты работы с приведением полученных графиков и проведенных расчетов. В выводе отражается связь наблюдаемых в эксперименте зависимостей с физическими основами работы исследуемого прибора.

Выводы по работе:

Вольт-амперная характеристика диода имеет следующие особенности: ток через диод при прямом включении составляет десятки миллиампер, а ток при обратном включении – единицы микроампер, то есть отличается на четыре порядка. Это обусловлено появлением при обратном включении обедненного слоя  в зоне p-n перехода. Из-за отсутствия носителей заряда в обедненном слое сопротивление p-n перехода становится очень высоким (порядка мега Ом). При прямом включении обедненный слой исчезает и сопротивление p-n перехода становится низким (порядка десятков Ом), причем это сопротивление зависит от напряжения, приложенного к переходу, уменьшаясь при увеличении напряжения.